ООО «ЦЕНТР МОРСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»

МОТОРНАЯ ЯХТА

«ЯМАЛ-30»

ПАСПОРТ

YAMAL 30-007-000 СО

### СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основные технические данные	3

2.	Мореходные качества	4

3.	Корпусные конструкции и материал	4

4.	Теплоизоляция, виброизоляция и звуковая изоляция	4

5.	Судовые устройства	4

6.	Энергетическая установка	4

7.	Системы	5

8.	Электрооборудование	5

9.     Управление судном и радионавигационное оборудование	5

# 1. Основные технические данные

Описание

Цельносварной алюминиевый катер проекта ЯМАЛ-30 предназначен для эксплуатации в суровых погодных условиях в прибрежной зоне морей, озёрах, водохранилищах и крупных реках, в свободный ото льда период в светлое и тёмное время суток.

Данный проект отличается от аналогов повышенной мореходностью и прочностью конструкции корпуса. Килеватость в носу в 43 градуса обеспечивает круизную скорость в 20 узлов при высоте волны до 1,2 метров.

Катер проекта ЯМАЛ-30 построен по оригинальному Российскому проекту и предназначена для профессионального использования как многоцелевое транспортное средство, когда требуется повышенная надежность корпуса.

По своим эксплуатационным характеристикам и широты сферы применения катер проекта ЯМАЛ-30 не имеет аналогов в истории строительства судов подобного класса. ЯМАЛ-30 является одной из лучших разработок отечественных кораблестроителей в этом классе кораблей. Тактико-технические характеристик катера проекта ЯМАЛ-30  во многом превосходят аналогичные суда, стоящие на вооружении флотов и береговой охраны других государств.

В основе проекта лежат самые передовые технологии строительства малотоннажных скоростных судов прибережной морской зоны. Так корпус катеров проекта ЯМАЛ-30 изготовлен из алюминиевого магниевого сплава, но при этом отличается высокой прочностью. Основная конструктивная особенность корпуса – это его «V» образная форма, характерная для глиссирующих плавсредств. Благодаря такой форме корпуса во время движения катера создается идеальное гидродинамическое сопротивление, способствующее резкому увеличению скоростных характеристик.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Длина корпуса наибольшая, м | 9,5 |
| --- | --- |
| Ширина корпуса наибольшая, м | 2,84 |
| Осадка корпусом по КВЛ, м | 0,35 |
| Высота борта на миделе, м | 1,38 |
| Корпус | Сварной |
| Тип двигателя | подвесной |
| Рекомендуемая мощность двигателя, л.с. | до 600 |
| Материал корпуса | Алюминиево-магниевый сплав АМГ-5м |
| Толщина днища, мм | 5 |
| Толщина борта, мм | 4 |
| Толщина надстройки и крыши, мм | 4 |
| Масса (порожнем), кг | 2100 |
| Килеватость в носу | 43° |
| Килеватость на миделе | 27° |
| Килеватость на транце | 19° |
| Запас топлива, л | 930 |
| Запас пресной воды, л | до 150 |
| Общее количество человек на борту | до 8 |

2. Мореходные качества

Мореходность по состоянию моря – 3 балла.

Непотопляемость обеспечивается делением корпуса на три водонепроницаемых отсека и блоками плавучести из вспененного пенополиуретана. В каждом водонепроницаемом отсеке установлены автоматические водооткачивающие помпы. По бортам от носа до конца рубки предусмотрены надувные баллоны Д=350мм  выполненные из ткани ПВХ плотностью 1200 гр/м2 и разделенные на три независимых отсека и усиленные дополнительным привальным брусом.

# 3. Корпусные конструкции и материал

Материал корпуса – свариваемые алюминиево-магниевые сплавы.

Корпус имеет продольную систему набора.

Обшивка днища и скуловых реданов – 5 мм, обшивка борта – 4 мм, обшивка палубы – 4 мм,  обшивка рубки – 4 мм, обшивка крыши – 3 мм.

Набор выполняется из листового алюминиево-магниевого сплава  и алюминиевых профилей.

Внутренняя отделка выполнена из морских вспененных винилов, морских кожзаменителей и ценных пород дерева.

Лобовое и боковое остекление выполнено из коленных стекол триплекс толщиной 12 мм.

4.Теплоизоляция, виброизоляция и звуковая изоляция

Тепловая изоляция выполняется плитами из пенополиэтилена и обеспечивает поддержание микроклимата и защиту от отпотевания. Тепловая изоляция выполняет также роль виброизоляции и звуковой изоляции.

# 5. Судовые устройства

Судно оборудовано следующими устройствами:

- швартовное;

- якорное;

- релинги и поручни;

- управления подъёмной силы – транцевые плиты.

# 6. Энергетическая установка

В качестве основного двигателя устанавливается два подвесных двигателя общей мощностью 600 л. с.

В качестве вспомогательного двигателя может быть установлен подвесной бензиновый двигатель мощностью от 20-30 л. с.

# 7. Системы

Судно оборудовано следующими системами:

  - осушительная;

  - снабжения пресной (холодной) водой;

  - сточная;

  - топливная основного и вспомогательного двигателей.

  - отопитель салона автономный дизельный либо бензиновый.

# 8. Электрооборудование

Питание электрооборудования осуществляется от сети постоянным тока напряжением 12 В от аккумуляторных батарей либо от системы берегового питания.

Используются группы батарей аккумуляторов для бытовых потребителей и для стартёров двигателей.

Все внутреннее и наружное освещение выполнено из светодиодных светильников что экономит заряд аккумуляторных батарей на стоянках при выключенных двигателях.

Судно оборудовано навигационными огнями.

# 9. Управление судном и радионавигационное оборудование

Управление судном осуществляется с поста управления, расположенного в рубке или с вспомогательного поста управления на кокпите.

Навигационное оборудование устанавливается по желанию заказчика.

# Изготовитель:

ООО «Центр Морских Технологий»

Адрес: 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц д.37 лит. А, лит В.

Контакты:

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц д.37 лит. А, лит В.

Тел. +7-911-299-72-27

konovalov-mihail@mail.ru

Генеральный директор ООО «ЦМТ» 		________________ 		Коновалов М.И.